Beschreibung

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows NT ist ein Produkt, das das Medium ISDN für Windows NT RAS (Remote Access Service) bzw. die Winsock-Schnittstelle verfügbar macht. Der Treiber registriert sich bei der  Common ISDN API (CAPI) 2.0 und kann daher die ISDN-Hardware mit zahlreichen anderen ISDN-Applikationen teilen.

Grau schattierte Elemente werden von AVM geliefert.

Architekturmodell Windows NT RAS und ISDN

Leistungsmerkamle des Treibers

ISDN WAN-Vernetzung (2*64000 bits per second)

Remote Access and Internet/Intranet-Access für Windows NT 4.0

Nutzung durch Microsoft NT 4.0 RAS

Einfach zu installieren und nutzen

Schneller Verbindungsaufbau

Nationale und internationale ISDN D-Kanalprotokolle

Unterstützung von ISDN Multiple Subscriber Numbers (MSN)

ISDN-Controller (ISA/PCI/PCMCIA) werden über CAPI 2.0 angesprochen

Unterstützung von Microsoft RAS Leistungsmerkamlen, wie PPP over ISDN framing, Encryption, Datenkompression, TCP/IP, IPX/SPX und NBF transport

Kompatibilität

Remote Access Server:
Windows NT RAS Server, NetWare MultiProtocol Router for ISDN, NetWare Connect for ISDN 
und alle ISDN Remote Access Server, die konform zu PPP over ISDN (RFC 1618) arbeiten

Unterstützte APIs: Common ISDN API 2.0, TAPI, NDIS 3.0 WAN Miniport Library

Betriebssystem: Windows NT 4.0 und Windows NT 3.51

Installation

Wird nach der  Vorgabe des Betriebssystems vom Anwender durchgeführt

Test der Installation

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber überprüft automatisch die korrekte Installation

ISDN-Verbindung zu Referenz-Server im AVM Data Call Center (ADC)

Bezugsquellen

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows NT wird zur Nutzung mit AVM ISDN-Controllern kostenfrei abgegeben und kann bezogen werden über:

AVM ISDN Tools Disk

AVM ISDN Driver Compact Disk

AVM Data Call Center
ISDN Dateitransfer : +49-30-39984300 (Software: FRITZ! oder CONNECT)
RAS/PPP over ISDN: +49-30-39984320 (TCP/IP)
Internet: http://www.avm.de

Verwandte Produkte

AVM bietet für professionelle Anwender die Software NetWAYS/ISDN v3.0 an, die den Aspekt der Wirtschaftlichkeit besonders unterstützt. NetWAYS/ISDN ist ein 32-bit NDIS 3.0/CAPI 2.0-Treiber zur nahtlosen Netzwerkintegration von PCs über ISDN. Es ist einsatzbereit unter DOS, Windows for Workgroups, OS/2, Windows 95 oder  Windows NT und bietet prinzipiell Leistungsmerkamle wie der NDIS WAN CAPI- Treiber aber auch darüber hinaus viele andere Features um Geschwindigkeit und Kosten zu optimieren: Datenkompression, B-Kanal-Bündelung,Channel on demand, Dial on demand, Short-Hold-Mode mit Gebührentakterkennung, Protokollfilter- und spoofingmechanismen, Verbindungsstatistiken mit Gebühreninformationen, CLI-Prüfung, und vieles mehr. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen

Refenzen

Common ISDN API 2.0 Spezifikation, ETS 300 325 Profile B

Win32 DDK: Network Guide—Microsoft Development Library, Chapter 9

Windows Technology Brief—ISDN on Windows Operating Systems

NetWAYS/ISDN v3.0 for Windows 95/Windows NT Manual, AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co. KG, Berlin